# MEHRZWECK-GROSS-SPEICHER TYPE FM

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Fremdstromanode.

Ausgerüstet mit einem Flansch ø 240 mm, geeignet zum Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers oder einer Elektro-Einbauheizung Serie R. 6/4“ Muffe für den nachträglichen Einbau eines Einschraubheizkörpers.

Fühlerleiste (variable Fühlerpositionierung je nach System möglich)

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:						2000 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:	max. 8 bar / max. 95°C

Wasseranschlüsse:					2" AG

Zirkulationsanschluss:				2“ AG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):		2030 x Ø 1250 mm

Kippmaß:						1985 mm

Gewicht inkl. Verpackung:				400 kg

Flanschdurchmesser:				Ø 240 mm

SH-Muffe:						6/4“

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			VT-2000 FM

Art.Nr.:		A30910

Stand 2020						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten