# MEHRZWECK-GROSS-SPEICHER TYPE FRM

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Fremdstromanode.

Ausgerüstet mit einem Flansch ø 240 mm, geeignet zum Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers oder Elektro-Einbauheizung Serie R.

Rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert

Ein in den Boden gezogenes, großflächiges Rohrregister für bivalenten bzw. trivalenten Betrieb bei Heizungs-, Solar-, Wärmepumpen- oder Fernwärmeanschluss

Das in den Boden gezogene untere Rohrregister bewirkt eine Verbesserung des Wirkungsgrades sowie eine optimale Durchheizung des Speichers.

6/4“ Muffe für den nachträglichen Einbau eines Einschraubheizkörpers.

Fühlerleiste (variable Fühlerpositionierung je nach System möglich)

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:							2000 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 8 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						2" AG

Heizungsanschlüsse:					5/4" IG

Zirkulationsanschluss:					2“ AG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):			2030 x Ø 1250 mm

Kippmaß:							1985 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					495 kg

Flanschdurchmesser:					Ø 240 mm

SH-Muffe:							2“

Heizfläche unten:						5,72 m²

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			VT-2000 FRM

Art.Nr.:		A31923

Stand 2020						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten