# STANDSPEICHER TYPENREIHE FM

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel (weiß)

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Blindflansch und 180 mm Ø-ISO- Abdeckhaube montiert

Thermometer montiert

Nenninhalt:							300 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 10 bar / max. 95°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Zirkulationsanschluss:					3/4“ AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1797 x Ø 600 mm

Kippmaß:							1835 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:			Ø 180 / 540 mm

Einbautiefe SH-Muffe:					6/4“ / 545 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					124 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:						2,19 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:					C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			HT 300 FM

Art.Nr.:		A20510

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten