# FOLIENMANTEL-BEISTELLSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode.

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

mit Kunststoffaußenhülle in 2 Farbvarianten

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs-rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert

Warmwasserabgang nach oben, Tauchhülse zur Registersteuerung montiert

Anbaumöglichkeit für KR – Regler

6/4“-Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH,

inkl. Stellfüße

Nenninhalt:							300 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 10 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse:					1" IG

Zirkulationsanschluss:					3/4“ AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1790 x Ø 610 mm

Kippmaß:							1860 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:			Ø 180/450 mm

Einbautiefe SH-Muffe:					6/4“ / 520 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					115 kg

Heizfläche:							1,4 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897 kleiner gleich:				2,2 kWh / 24 h

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			HT 300 ERM

Art.Nr.: A 227 73

Art.Nr.: A 865 03 – Folienmantel weiß

Art.Nr.: A 865 02 – Folienmantel silber

Stand 24.02.2011						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten