# FOLIENMANTEL-BEISTELLSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode.

Hochwertige 50 mm PU-Schaum-Wärmeisolierung

mit Kunststoffaußenhülle in silbergrau angezogen

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs-rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert

Warmwasserabgang nach oben, Fühlerpositionierung mittels Tauchrohr (Regelmuffe),  inkl. Stellfüße

Nenninhalt:							120 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 10 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse:					1" IG

Zirkulationsanschluss:					3/4“ AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			913 x Ø 600 mm

Kippmaß:							1100 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:			Ø 180/400 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					70 kg

Heizfläche:							0,57 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:						1,24 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:					B

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			HT 120 ER (mit Folienmantel)

Art.Nr.:		A28813

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten