# LADESPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Magnesium-Stabanode. PU-Direktverschäumung im Stahlblechaußenmantel in der Farbe RAL 9016 (weiß). Seitlicher Warmwasserabgang.

Ausgerüstet mit einem Flansch ø 180 mm, geeignet zum Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers oder einer Elektro-Einbauheizung. 4 Stk. Beladeanschlüsse G5/4“ mit Außengewinde.

Nenninhalt:					300 l

Betriebsdruck:				max. 10 bar

Betriebstemperatur:				max. 95°C

Beladeanschlüsse:				4 Stk. G5/4“ AG

Zirkulationsanschluß:			1“ IG

Thermometermuffe:			½“ IG

Regelmuffe:					2 Stk. ½“ IG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	1758 x Ø 600 mm

Kippmaß:					1835 mm

Gewicht:					114 kg

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	Ø 180/530 mm

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				2,19 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			LDS 300

Art.Nr.:		A20509

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten