# MEHRZWECK-GROSS-SPEICHER TYPE FRMR

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Fremdstromanode.

Ausgerüstet mit einem Flansch ø 240 mm, geeignet zum Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers oder einer Elektro-Einbauheizung Serie R.

2 Rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert

Ein in den Boden gezogenes, großflächiges Rohrregister für bivalenten bzw. trivalenten Betrieb bei Heizungs-, Solar-, Wärmepumpen- oder Fernwärmeanschluss

Das in den Boden gezogene untere Rohrregister bewirkt eine Verbesserung des Wirkungsgrades sowie eine optimale Durchheizung des Speichers.

2“ Muffe für den nachträglichen Einbau eines Einschraubheizkörpers.

Fühlerleiste (variable Fühlerpositionierung je nach System möglich)

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:							2000 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 8 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						2" AG

Heizungsanschlüsse:					5/4" IG

Zirkulationsanschluss:					2“ AG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):			2030 x Ø 1250 mm

Kippmaß:							1985 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					495 kg

Flanschdurchmesser:					Ø 240 mm

SH-Muffe:							6/4“

Heizfläche unten / oben:					3,08 m²  / 3,08 m²

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			VT 2000 FRMR

Art.Nr.:		A31924

Stand 2020						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten