# MEHRZWECK-GROSS-SPEICHER TYPE FFM

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Fremdstromanode.

Ausgerüstet mit zwei übereinander liegenden Flanschen ø 240 mm, geeignet zum Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers und einer Elektro-Einbauheizung Serie R. 1 1/2“ Muffe für den nachträglichen Einbau eines Einschraubheizkörpers.

2 Fühlerprofile (variable Fühlerpositionierung je nach System möglich)

Thermometer ATH beigepackt

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:					800 l

Betriebsdruck:				max. 10 bar

Wasseranschlüsse:				6/4" AG

Zirkulationsanschluss:			5/4“ AG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	1900 x Ø 790 mm

Kippmaß:					1960 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			237 kg

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	Ø 240/810 mm

Einbautiefe SH-Muffe:			6/4“/840 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			VT-S 800 FFM

Art.Nr.:		A30311

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten