# AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS - REGISTERSTANDSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode

Besonders großflächige Heizregister

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Getrennt gelieferter Folienmantel  in silbergrau (gesondert bestellen).

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs-rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Blindflansch und 180 mm Ø-ISO- Abdeckhaube montiert 2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert

Thermometer montiert, Anbaumöglichkeit von 1 ATR

Nenninhalt:					300 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 10 bar

Betriebsdruck Rohrregister:		max. 10 bar

Betriebstemperatur Kessel:		max. 95°C

Betriebstemperatur Register:		max. 110°C

Wasseranschlüsse:				1"

Heizungsanschlüsse:			1"

Zirkulationsanschluss:			3/4“

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	1797 x Ø 610 mm

Kippmaß:					1870 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	Ø 180/450 mm

Heizfläche:					2,6 m²

Gewicht inkl. Verpackung:			120 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				2,19 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			HR 300

Art.Nr.:		A22530

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten