# AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS - REGISTERSTANDSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode

Extrem großflächige Heizregister (z.B. für Wärmepumpeneinsatz)

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Getrennt gelieferter Folienmantel  in silbergrau (gesondert bestellen).

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher. In den Boden gezogenes, doppelt gewickeltes Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

SH-Muffe für Einschraubheizung 6/4“

Blindflansch und 180 mm Ø-ISO-Abdeckhaube montiert

2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert

Thermometer montiert, Anbaumöglichkeit von 1 ATR

Nenninhalt:					300 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 10 bar

Betriebsdruck Rohrregister:		max. 10 bar

Betriebstemperatur Kessel:		max. 95°C

Betriebstemperatur Register:		max. 110°C

Wasseranschlüsse:				1"

Heizungsanschlüsse:			5/4"

Zirkulationsanschluss:			3/4“

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	1435 x Ø 680 mm

Kippmaß:					1595 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	Ø 180/ 450 mm

Einbautiefe SH-Muffe:			6/4“ / 545 mm

Gewicht:					170 kg

Heizfläche:					3,5 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				2,08 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			HRS 300

Art.Nr.:		A22533

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten