# FOLIENMANTEL-BEISTELLSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode.

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

mit Kunststoffaußenhülle in 2 Farbvarianten

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs-rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert

Warmwasserabgang nach oben, Tauchhülse zur Registersteuerung montiert

Anbaumöglichkeit für KR – Regler; 6/4“-Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH, inkl. Stellfüße

Nenninhalt:							500 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 10 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse:					1" IG

Zirkulationsanschluss:					1“ AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1838 x Ø 760 mm

Kippmaß:							1965 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:			Ø 180 / 580 mm

Einbautiefe SH-Muffe:					6/4“ / 670 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					160 kg

Heizfläche:							2,0 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:						2,72 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:					C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			HT 500 ERM

Art.Nr.:		A24755

Art.Nr.:		A87503 – Folienmantel weiß

Art.Nr.:		A87502 – Folienmantel silber

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten