# FOLIENMANTEL-SOLAR-SPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode.

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

mit Kunststoffaußenhülle in 2 Farbvarianten

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher. 2 großflächige Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert für Alternativ Energie- und Heizkesselbetrieb. Unteres Hochleistungsrohrregister in den Boden gezogen zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert

Warmwasserabgang nach oben, 3 Tauchhülsen zur Registersteuerung montiert,

6/4“-Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH,

inkl. Stellfüße

Nenninhalt:							400 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 10 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse:					1" IG

Zirkulationsanschluss:					¾" AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1832 x Ø 680 mm

Kippmaß:							1930 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:			Ø 180 / 490 mm

Einbautiefe SH-Muffe:					6/4“ / 590 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					158 kg

Heizfläche unten/oben:					1,8 m²  /  1,0 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:						2,45 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:					C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			HT 400 ERMR

Art.Nr.:		A24482

Art.Nr.:		A87012 – Folienmantel weiß

Art.Nr.:		A87011 – Folienmantel silber

Stand 2017						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten