# FOLIENMANTEL-BEISTELLSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode.

Hochwertige 75 mm PU-Schaum-Wärmeisolierung

mit Kunststoffaußenhülle in silbergrau montiert.

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs-rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert

Warmwasserabgang nach oben, Fühlerpositionierung mittels Tauchrohr (Regelmuffe), 6/4“-Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH, inkl. Stellfüße
Mit montiertem Anodentester.

Nenninhalt:							400 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 10 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse:					1" IG

Zirkulationsanschluss:					3/4“ AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1847 x Ø 730 mm

Kippmaß:							1965 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:			Ø 180/490 mm

Einbautiefe SH-Muffe:					6/4“ / 590 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					154 kg

Heizfläche:							1,26 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:						1,83 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:					A

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			HTP 401 PREMIUM silbergrau

Art.Nr.:		A26746

Stand 2020						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten