# LADESPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Magnesium-Stabanode. Seitlicher Warmwasserabgang.

Ausgerüstet mit einem Flansch ø 180 mm, geeignet zum Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers oder einer Elektro-Einbauheizung. 4 Stk. Beladeanschlüsse G2“ mit Außengewinde.

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:					800 l

Betriebsdruck:				max. 10 bar

Betriebstemperatur:				max.  95°C

Beladeanschlüsse:				4 Stk. 2“ AG

Zirkulationsanschluss:			1“ IG

Thermometermuffe:			½“ IG

Steuermuffe: 				2 Stk. ½“ IG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	1882 x Ø 790 mm

Kippmaß:					1960 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			200 kg

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	Ø180/810 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			LDS-800

Art.Nr.:		A30312

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten