# SOLARSPEICHER – TYPE  HT- ERR/N

Niedrige Bauweise; Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung; Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt; Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel silbergrau; Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher.

2 großflächige Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert für Alternativ Energie- und Heizkesselbetrieb.

Unteres Hochleistungsrohrregister in den Boden gezogen zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes; Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert; Warmwasserabgang seitlich, 2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert

Anbaumöglichkeit von 2 ATR, Anschlüsse 90° zum Flansch verdreht

6/4“-Muffe für Einschraubheizkörper Typenreihe SH,

Nenninhalt:							300 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 10 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse:					1" IG

Zirkulationsanschluss:					3/4" AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1422 x Ø 670 mm

Kippmaß:							1540 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:			Ø 180 / 540 mm

Einbautiefe SH-Muffe:					6/4“ / 540 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					130 kg

Heizfläche unten/oben:					1,45 m²  /  0,6 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:						2,08 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:					C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			HT 300 ERR/N

Art.Nr.:		A22842

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten