# GAS-THERMENSPEICHER 120 l / 1,1

Runde Bauform. Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 T3. Hochwertige PU-Schaum Wärmeisolierung. Der Innenkessel ist direkt in den Polypropylenaußenmantel (weiß - RAL 9016), Deckel und Boden schwarz eingeschäumt (keine Kaminwirkung durch Trennfugen und Rohrdurchgänge).

Flansch (oben) für Inspektions- und Reinigungszwecke mit eingebauter Mg-Anode und montiertem Tauchrohr (Ø 10 mm) zur Einbringung des Kesselfühlers

Großflächiges, direkt eingeschweißtes und emailliertes Rohrregister garantiert bestmögliche Wärmeübertragung

Entleerungsmuffe mit Messingstopfen verschlossen

Der Speicher ist bodenstehend verwendbar.

Nenninhalt:					115 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 10 bar

Betriebsdruck Register:			max. 16 bar

Betriebstemperatur Kessel:		max. 95°C

Betriebstemperatur Register:		max. 130°C

Wasseranschlüsse:				¾“ AG

Heizungsanschlüsse:			¾“ AG

Entleerungsmuffe:				½“ IG

Abmessungen inkl. Isol. (H / D):		810 / 570 mm

Kippmaß:					980 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			45 kg

Flanschdurchmesser:			Ø110 mm

Wärmetauscher-Heizfläche:		1,10 m²

Wärmetauscher-Inhalt:			4,8 l

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				1,05 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			B

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			GTS 120 / 1,10

Art.Nr.:		A14708

Stand 2019						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten