# TRAPEZREGISTER LIEGESPEICHER 150 l

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Magnesium-Stabanode. Hochwertige PU-Schaum Wärmeisolierung direkt mit dem Innenkessel verschäumt mit abnehmbarer, einbrennlackierter Außenverkleidung in RAL 9016 (weiß).

Ausgerüstet mit einem stirnseitigen Flansch ø 180 mm für Inspektions- und Reinigungszwecke sowie zur Einbringung von Anode und Tauchhülse für Thermometer und Steuerungsfühler.

Fix eingeschweißtes, trapezförmiges Glattrohrregister ermöglicht optimale Wasserschichtung und ist selbstentlüftend und selbstentleerend.

Kabeldurchführung vorhanden

Thermometer montiert

Nenninhalt:					150 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 10 bar

Betriebsdruck Register:			max. 10 bar

Betriebstemperatur Kessel:		max. 95°C

Betriebstemperatur Register:		max. 110°C

Wasseranschlüsse:				1" AG

Zirkulationsanschluss:			1“ AG

Heizungsanschlüsse:			1“ AG

Abmessungen inkl. Isol. (H / B / L):	550 / 600 / 1030 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			91 kg

Flanschdurchmesser:			Ø 180 mm

Register-Heizfläche:			1,0 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				1,26 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			B

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			LSP 150 / 1,0

Art.Nr.:		A27111

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten