# SOLAR-KOMBI-SPEICHER

Der Heizungspufferspeicher ist schwarz lackiert und ist mit einem eingeschweißten  nach DIN 4753 entsprechend emaillierten Brauchwasserspeicher mit Magnesium-Stabanode ausgestattet.

Großflächiges Hochleistungs-Glattrohrregister ist direkt im Pufferspeicher eingeschweißt.

180 mm Flansch oben am Brauchwasserteil für den nachträglichen Einbau einer Einbauheizung mit umklemmbaren Heizleistungen, 3x400 V, als Zubehör in eigener Position lieferbar (A 90241 Aufzahlung).

Für optimale Wärmeschichtung im Speicher ist ein Schichtblech eingeschweißt.

Fühlerkanäle zur flexiblen Positionierung der Temperaturfühler.

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt Brauchwasser:				250 l

Nenninhalt Puffer:					1250 l

Register-Heizfläche:				3,6 m²

Betriebsdruck Brauchwasser:			max. 6 bar

Betriebsdruck Heizungswasser:			max. 3 bar

Betriebsdruck Register:				max. 10 bar

Betriebstemperatur Brauchwasser:		max. 95°C

Betriebstemperatur Heizungswasser:		max. 95°C

Betriebstemperatur Register:			max. 110°C

Wasseranschlüsse:					¾“ AG

Zirkulationsanschluss:				¾“ AG

Heizungsanschlüsse:				6/4“ IG

Register Anschlüsse:				1“ IG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):		2225 x Ø 1000 mm

Kippmaß:						2290 mm

Gewicht:						312 kg

Flanschdurchmesser Trinkwasser:		Ø180 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			SISS 1500/250

Art.Nr.:		A36470

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten