Austria Email Heizungs-Wärmepumpe mit externe Warmwasserbereitung

LWP 11 HT ECO

Split Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen für monoenergetischen Betrieb

Split Inverter Luft/Wasser-Wärmepumpe mit geringem Platzbedarf, bestehend aus der Verdampfereinheit zur Außen- und Kondensatoreinheit  mit Koaxialwärmetauscher zur Innenaufstellung.

Im Kältekreis integrierte Nassdampf-Zwischeneinspritzung

Verbindung der Einheiten mit  Kältemittelleitungen.

Modulierender Inverter Betrieb für stufenlose Leistungsregelung.

Kältekreislauf mit dem Sicherheitskältemittel R410A gefüllt.

Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb integriert.

Außentemperaturgeführte Heizungssteuerung ist in der Basisausstattung enthalten.

Sicherheitseinrichtungen: Expansionsgefäß, Überdruckventil und Manometer in der Kondensatoreinheit vormontiert

Heizband für Kondensatwanne vormontiert

Leistungsdaten:

Heizleistung 10 kW bei A-7/W35

Heizleistung 6,1 kW bei A2/W35 (60% Inverter)

Leistungszahl: COP 3,7 bei A2/W35

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			LWP 11 HT ECO

Art.Nr.:			A60301

Stand  2017							Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten