Austria Email Heizungs-Wärmepumpe mit integrierter Warmwasserbereitung LWPK 6 ECO

Split Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen für monoenergetischen Betrieb

Split Inverter Luft/Wasser-Wärmepumpe mit geringem Platzbedarf, bestehend aus der Verdampfereinheit zur Außen- und Kondensatoreinheit  mit Koaxialwärmetauscher zur Innenaufstellung.

Verbindung der Einheiten mit  Kältemittelleitungen.

Modulierender Inverter Betrieb für stufenlose Leistungsregelung.

Kältekreislauf mit dem Sicherheitskältemittel R410A gefüllt.

Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb integriert.

Außentemperaturgeführte Heizungssteuerung ist in der Basisausstattung enthalten.

Warmwasserspeicher: 190l emailierter WW-Speicher, inkl. ACI Fremdstromanode, Backupheizstab 1,5kW, Warmwasserumschaltventil

Sicherheitseinrichtungen: Expansionsgefäß, Überdruckventil und Manometer in der Kondensatoreinheit vormontiert

Heizband für Kondensatwanne vormontiert

Leistungsdaten:

Heizleistung 4,6 kW bei A-7/W35

Heizleistung 2,8 kW bei A2/W35 (60% Inverter)

Leistungszahl: COP 4,2 bei A2/W35

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			LWPK 6 ECO

Art.Nr.:			A60502

Stand  2017							Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten