ELEKTRO EINBAUSPEICHER DRUCKFEST

für Einbau in Küchen Ecknischen (8-eckige Außenform),

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode,

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel weiß (RAL 9016)

Werkseitig eingebaute Elektro-Einbauheizung mit Schutzstromableitwiderstand,

universell umklemmbare Aufheizleistungen,

Entleerung über Kaltwasserrohr

stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40°C bis 85°C

65°C Energiesparstellung

allpoliger Sicherheitstemperaturbegrenzer

Frostschutzstellung

Nenninhalt:						120 l

Anschlussleistung (umklemmbar):		1,35 / 2,00 / 2,70 / 3,20 / 3,35 kW

Aufheizzeit:						8 / 6 / 4 / 3 1/3 h

Anschlussspannung:				( 230 V / 3 ( 400 V

Kalt- und Warmwasseranschluss:		G 3/4“

Betriebsdruck:					max. 6 bar

Abmessungen inkl. Isol. (H/B/T):			760/545/545 mm

Flanschdurchmesser:				Ø 180 mm

Gewicht inkl. Verpackung:				70 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:					1,23 kWh / 24 h

Energieeffizienzklasse:				C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			SSP 120 U

Art.Nr.:		A26107

Stand 2016					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten