# EINBAUHEIZUNG

Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Umklemmbare Ausführung für direkt Elektro-Anschluss. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung, waagrechter Einbau, inkl. Flanschdichtung.

Umklemmbare Heizleistungen:		6,0/7,5/9,0 kW

Anschlussspannung:			3~ 400 V

Betriebsdruck:				max. 10 bar

Flansch ø:					240 mm

Einbautiefe:					430 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			RDW 2-9 U

Art.Nr.:		A90202

Stand 2016					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten