# EINBAUHEIZUNG

Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Umklemmbare Ausführung für direkt Elektro-Anschluss. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung, Korrosionsschutzanode, waagrechter Einbau, inkl. Flanschdichtung.

Umklemmbare Heizleistungen:		2,0/2,65/4,10/4,65 kW

Anschlußspannung:			230/230/3~ 400/3N~400V

Betriebsdruck:				max. 10 bar

Flansch ø:					180 mm

Einbautiefe:					500 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			RUL 18-2/5

Art.Nr.:		A90238

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten